Протокол расчета класса опасности отхода

ООО «ЭКОГАРАНТ» E-mail:Ekogarant96@mail.ru Тел:8 (343) 312-14-68

| Наименование отхода: | Отходы (осадки) из выгребных ям |
| --- | --- |
| Код отхода по ФККО-2014: | 7 32 100 01 30 4 |

Расчет класса опасности отхода выполнен в соответствии с «Критериями отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», утвержденными приказом МПР России от 04 декабря 2014 г. № 536.

Результаты расчета по компонентам отхода:

| Компонент | Сод.. % | Ci(мг/кг) | Xi | Zi | lgWi | Wi (мг/кг) | Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Влага (влажность) | 82,3 | 823000 | 4.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 1000000,000 | 0,823 |
| Сухой остаток | 15,66 | 156600 | 3,500000 | 4,333333 | 4,400000 | 25118,900 | 6,234 |
| Кальций | 0,8300 | 8300 | 3.000000 | 3.667000 | 3.667000 | 4641.589 | 1,788 |
| Магний | 0,4600 | 4600 | 3.250000 | 4.000000 | 4.000000 | 10000,000 | 0,460 |
| Хлорид-ион | 0,1500 | 1500 | 3.416667 | 4.222222 | 4.250000 | 17782,794 | 0,084 |
| Фосфат-ион | 0,1100 | 1100 | 2.500000 | 3.000000 | 3.000000 | 1000.000 | 1,100 |
| Сульфат-ион | 0,1300 | 1300 | 3.400000 | 4.200000 | 4.222222 | 16681,005 | 0,078 |
| Аммоний (Азот аммонийный) | 0,2800 | 2800 | 3.181818 | 3.909091 | 3.909091 | 8111,308 | 0,345 |
| АПАВ | 0,0800 | 800 | 2,714000 | 3,286000 | 3,286000 | 1930,698 | 0,414 |
| Сумма по компонентам, % | 100 |
| Показатель К степени опасности отхода: | 10,912 |
| Класс опасности отхода: | IV |

Показатель К степени опасности отхода для окружающей среды рассчитывается по следующей формуле:

К = K1  + K2  +…+ Кm.

где K1, K2,… Кm - показатели степени опасности отдельных компонентов отхода для окружающей среды.

m – количество компонентов отхода.

Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю степени опасности отхода для окружающей среды осуществляется в соответствии с таблицей:

| Класс опасности отхода | Степень опасности отхода для окружающей среды (К) |
| --- | --- |
| I | 106 >= K > 104 |
| II | 104 >= K > 103 |
| III | 103 >= K > 102 |
| IV | 102 >= K > 10 |
| V | K <= 10 |

Степень опасности компонента отхода для окружающей среды (Ki) рассчитывается как отношение концентрации компонента отхода (Ci) к коэффициенту его степени опасности для окружающей среды (Wi):

Ki = Ci / Wi,

где	 Ci - концентрация i-тогo компонента в отходе (мг/кг);

Wi - коэффициент степени опасности i-того компонента отхода для окружающей среды.

В соответствии с "п. 11 Критериев..." компонент: Влага относится к практически неопасным компонентам со средним баллом (Xi), равным 4 и, следовательно, коэффициентом степени опасности для окружающей среды (Wi ), равным 106.

Для определения коэффициента степени опасности компонента отхода для окружающей среды по каждому компоненту отхода устанавливаются степени их опасности для окружающей среды для различных компонентов природной среды.

Первичные показатели опасности компонента:  Сухой остаток

| Первичные показатели опасности компонента отхода | Значение показателя | Балл | Источник информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК), мг/кг | - | - | - |  |
| Класс опасности в почве | Не установлен | 4 | [1] |  |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л | 10.000000 | 4 | [2] |  |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 2 | 2 | [2] |  |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | - | - | - |  |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования | - | - | - |  |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0.1000000 | 2 | [3] |  |
| Класс опасности в атмосферном воздухе | 3 | 3 | [3] |  |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг | - | - | - |  |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л) | 0.0 | 4 | - |  |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) | 0.0 | 4 | - |  |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) | 0.0 | 4 | - |  |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) | - | - | - |  |
| LD50, мг/кг | >5000 | 4 | [6] |  |
| LC50, мг/м3 | >2000 | 4 | [6] |  |
| LC50водн, мг/л/96ч | >10000 | 4 | [6] |  |
| БД=БПК5/ХПК 100% | - | - | - |  |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) | не трансформируется | 4 | - |  |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) | накопление в 1 звене | 3 | - |  |
| Информационное обеспечение | 1.25 | 4 | - |  |
| Относительный параметр опасности Xi |  | 3,500000 |  |  |
| Zi |  | 4,333333 |  |  |
| lgWi |  | 4,400000 |  |  |
| Wi |  | 25118,900 |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Кальций

| Показатель опасности | Значение показателя | Балл | Источник информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК), мг/кг | - | - | - |  |
| Класс опасности в почве | Не установлен | 4 | [2] |  |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л | >1 | 4 | [3] |  |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 4 | 4 | [3] |  |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | >0.1 | 4 | [5] |  |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования | 4 | 4 | [5] |  |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0.01-0.1 | 2 | [11] |  |
| Класс опасности в атмосферном воздухе | - | - | - |  |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг | - | - | - |  |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л) | >5 | 1 | [13] |  |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) | - | - | - |  |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) | - | - | - |  |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) | - | - | - |  |
| LD50, мг/кг | - | - | - |  |
| LC50, мг/м3 | - | - | - |  |
| LC50водн, мг/л/96ч | - | - | - |  |
| БД=БПК5/ХПК 100% | - | - | - |  |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) | - | - | - |  |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) | - | - | - |  |
| Информационное обеспечение |  | 2 | - |  |
| Относительный параметр опасности Xi |  | 3.000 |  |  |
| Zi |  | 3.667 |  |  |
| lgWi |  | 3.667 |  |  |
| Wi |  | 4641.589 |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Магний

| Показатель опасности | Значение показателя | Балл | Источник информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК), мг/кг | - | - | - |  |
| Класс опасности в почве | Не установлен | 4 | [2] |  |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л | 50.000000 | 4 | [3] |  |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 3 | 3 | [3] |  |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 40.00000000 | 4 | [5] |  |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования | 4 | 4 | [5] |  |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0.0500000 | 2 | [4] |  |
| Класс опасности в атмосферном воздухе | 3 | 3 | [4] |  |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг | - | - | - |  |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л) | - | - | - |  |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) | - | - | - |  |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) | - | - | - |  |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) | - | - | - |  |
| LD50, мг/кг | - | - | - |  |
| LC50, мг/м3 | - | - | - |  |
| LC50водн, мг/л/96ч | - | - | - |  |
| БД=БПК5/ХПК 100% | - | - | - |  |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) | - | - | - |  |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) | - | - | - |  |
| Информационное обеспечение | 0.6 | 2 | - |  |
| Относительный параметр опасности Xi |  | 3.250000 |  |  |
| Zi |  | 4.000000 |  |  |
| lgWi |  | 4.000000 |  |  |
| Wi |  | 10000,000 |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Хлорид-ион

| Показатель опасности | Значение показателя | Балл | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг | - | - | - |
| Класс опасности в почве | - | - | - |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л | 350.000000 | 4 | [3] |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 4 | 4 | [3] |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 300.00000000 | 4 | [5] |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования | 4 | 4 | [5] |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0.1500000 | 3 | [4] |
| Класс опасности в атмосферном воздухе | 3 | 3 | [4] |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг | - | - | - |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** | 3.46 | 2 | [12] |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) | - | - | - |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) | - | - | - |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) | - | - | - |
| LD50, мг/кг | 4500.00000 | 3 | [9] |
| LC50, мг/м3 | - | - | - |
| LC50водн, мг/л/96ч | 800.0 | 4 | [10] |
| БД=БПК5/ХПК 100% | - | - | - |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) | с токс.близкой к токс.исходн.вещества | 3 | [10] |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) | накопление в одном звене | 3 | [10] |
| Информационное обеспечение | 0.9 | 4 | - |
| Относительный параметр опасности Xi |  | 3.416667 |  |  |
| Zi |  | 4.222222 |  |  |
| lgWi |  | 4.250000 |  |  |
| Wi |  | 17782,794 |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Фосфат-ион

| Первичные показатели опасности компонента отхода | Значение показателя | Балл | Источник информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК), мг/кг | - | - | - |  |
| Класс опасности в почве | - | - | - |  |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л | - | - | - |  |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | - | - | - |  |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | >0.1 | 4 | [4] |  |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования | - | - | - |  |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | - | - | - |  |
| Класс опасности в атмосферном воздухе | - | - | - |  |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг | - | - | - |  |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л) | - | - | - |  |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) | - | - | - |  |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) | - | - | - |  |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) | - | - | - |  |
| LD50, мг/кг | - | - | - |  |
| LC50, мг/м3 | - | - | - |  |
| LC50водн, мг/л/96ч | - | - | - |  |
| БД=БПК5/ХПК 100% | - | - | - |  |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) | - | - | - |  |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) | - | - | - |  |
| Информационное обеспечение |  | 1 | - |  |
| Относительный параметр опасности Xi |  | 2.500 |  |  |
| Zi |  | 3.000 |  |  |
| lgWi |  | 3.000 |  |  |
| Wi |  | 1000.000 |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  Сульфат-ион

| Показатель опасности | Значение показателя | Балл | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК*), мг/кг | - | - | - |
| Класс опасности в почве | - | - | - |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л | 500.000000 | 4 | [3] |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 4 | 4 | [3] |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 100.00000000 | 4 | [5] |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования | 4 | 4 | [5] |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | - | - | - |
| Класс опасности в атмосферном воздухе | - | - | - |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг | - | - | - |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л)** | - | - | - |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) | - | - | - |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) | - | - | - |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) | - | - | - |
| LD50, мг/кг | - | - | - |
| LC50, мг/м3 | - | - | - |
| LC50водн, мг/л/96ч | - | - | - |
| БД=БПК5/ХПК 100% | - | - | - |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) | - | - | - |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) | - | - | - |
| Информационное обеспечение | 0.3 | 1 | - |
| Относительный параметр опасности Xi |  | 3.400000 |  |  |
| Zi |  | 4.200000 |  |  |
| lgWi |  | 4.222222 |  |  |
| Wi |  | 16681,005 |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента: Азот аммонийный

| Первичные показатели опасности компонента отхода | Значение показателя | Балл | Источник информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК), мг/кг | - | - | - |  |
| Класс опасности в почве | - | - | - |  |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л | 1.500000 | 4 | [2] |  |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 4 | 4 | [2] |  |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 0.50000000 | 4 | [4] |  |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования | 4 | 4 | [4] |  |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 0.0400000 | 2 | [3] |  |
| Класс опасности в атмосферном воздухе | 4 | 4 | [3] |  |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг | - | - | - |  |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л) | 5.82 | 1 | - |  |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) | - | - | - |  |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) | - | - | - |  |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) | - | - | - |  |
| LD50, мг/кг | - | - | - |  |
| LC50, мг/м3 | - | - | - |  |
| LC50водн, мг/л/96ч | 420.0 | 4 | [5] |  |
| БД=БПК5/ХПК 100% | - | - | - |  |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) | с более выраж.влиянием др.критериев | 2 | [5] |  |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) | накопление в одном звене | 3 | [5] |  |
| Информационное обеспечение | 0.8 | 3 | - |  |
| Относительный параметр опасности Xi |  | 3.181818 |  |  |
| Zi |  | 3.909091 |  |  |
| lgWi |  | 3.909091 |  |  |
| Wi |  | 8111,308 |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

Первичные показатели опасности компонента:  АПАВ

| Первичные показатели опасности компонента отхода | Значение показателя | Балл | Источник информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК), мг/кг | - | - | - |  |
| Класс опасности в почве | - | - | - |  |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л | 0,1 | 2 | [2] |  |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 4 | 4 | [2] |  |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 0,1 | 3 | [3] |  |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования | 4 | 4 | [3] |  |
| ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | - | - | - |  |
| Класс опасности в атмосферном воздухе | - | - | - |  |
| ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг | - | - | - |  |
| Lg(S, мг/л/ПДКв,мг.л) | 99999999 | 1 | [6] |  |
| Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) | - | - | - |  |
| Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) | - | - | - |  |
| lg Kow(oктaнoл/вoдa) | - | - | - |  |
| LD50, мг/кг | 3500 | 3 | [6] |  |
| LC50, мг/м3 | - | - | - |  |
| LC50водн, мг/л/96ч | - | - | - |  |
| БД=БПК5/ХПК 100% | - | - | - |  |
| Персистентность (трансформация в окружающей природной среде) | - | - | - |  |
| Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) | - | - | - |  |
| Информационное обеспечение | 0,5-0,7 | 2 | - |  |
| Относительный параметр опасности Xi |  | 2,714 |  |  |
| Zi |  | 3,286 |  |  |
| lgWi |  | 3,286 |  |  |
| Wi |  | 1930,698 |  |  |

Перечень источников информации приведен в Приложении 1.

Используемые сокращения приведены в Приложении 2.

По установленным степеням опасности компонентов отхода для окружающей среды в различных природных средах рассчитывается относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды (Xi) делением суммы баллов по всем параметрам на число этих параметров (с учетом показателя информационного обеспечения):

где Bj – значение балла, соответствующее каждому оцененному первичному показателю опасности компонента отхода;

n – количество оцененных первичных показателей опасности компонента отхода;

Binf – значение балла, соответствующее показателю информационного обеспечения системы первичных показателей опасности компонента отхода.

Коэффициент степени опасности компонента отхода для окружающей среды Wi рассчитывается по одной из следующих формул:

LgWi  = 4 – 4 / Zi;	Для 1 < Zi < 2

LgWi  = Zi;	Для 2 < Zi < 4

LgWi  = 2+4 / (6 – Zi),	Для 4 < Zi < 5

где Zi  = 4Xi / 3-1 / 3.

Показатель информационного обеспечения Binf рассчитывается путем деления числа оцененных первичных  показателей опасности компонента отхода (n) на 12.

Баллы присваиваются следующим диапазонам изменения показателя информационного обеспечения:

| Диапазоны изменения показателя информационного обеспечения (n/12) | Балл Binf |
| --- | --- |
| <0,5(n < 6) | 1 |
| 0,5-0,7(n = 6-8) | 2 |
| 0,71-0,9(n = 9-10) | 3 |
| > 0,9 (n >= 11) | 4 |

Приложение 1

| Литература: |
| --- |
| 1. | МУ 2.1.7.730-99.Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. М., 1999. |
| 2. | ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Минздрав России утв. 30.04.2003 г. N 78. |
| 3. | ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Минздрав России утв. 21.05.2003 г. N 114. |
| 4. | Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. |
| 5. | Грушко Я.М. Вредные неорганические соединения в промышленных сточных водах. Справочник, Л.: Химия, 1979. |
| 6. | СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ Pyrogel ® XT |

Приложение 2

Перечень сокращений в протоколе расчета класса опасности отхода

| ПДКп (мг/кг) | предельно допустимая концентрация вещества в почве |
| --- | --- |
| ОДК | ориентировочно допустимая концентрация |
| ПДКв (мг/л) | предельно допустимая концентрация вещества в воде водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения |
| ОДУ | ориентировочно-допустимый уровень |
| ОБУВ | ориентировочный безопасный уровень воздействия. |
| ПДКр.х.(мг/л) | предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного значения |
| ПДКс.с.(мг/м3) | предельно-допустимая концентрация вещества среднесуточная в атмосферном воздухе населенных мест |
| ПДКпп (мг/кг) | предельно допустимая концентрация вещества в пищевых продуктах |
| ПДКм.р.(мг/м3) | предельно-допустимая концентрация вещества максимально разовая в атмосферном воздухе населенных мест |
| ПДКр.з. (мг/м3) | предельно-допустимая концентрация вещества в атмосферном воздухе рабочей зоны |
| МДС | максимально допустимое содержание. |
| МДУ | максимально допустимый уровень |
| S (мг/л) | растворимость компонента отхода (вещества)в воде при 20(С |
| Снас (мг/м3) | насыщающая концентрация вещества в воздухе при 20(С и нормальном давлении. |
| Kow | коэффициент распределения в системе октанол/вода при 20(С. |
| LD50 (мг/кг) | средняя смертельная доза компонента в миллиграммах действующего вещества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50% подопытных животных при однократном пероральном введении в унифицированных условиях. |
| LCводн50 (мг/л/96ч) | средняя смертельная концентрация вещества в воде, вызывающая гибель 50% всех взятых в опыт гидробионтов (например, рыб) через 96 часов. |
| LC50 (мг/м3) | средняя смертельная концентрация вещества, вызывающая гибель 50% подопытных животных при ингаляционном поступлении в унифицированных условиях. |
| БД | биологическая диссимиляция |
| БПК5 | биологический показатель кислорода, выраженный в мл О2/л за 5 суток |
| ХПК | химический показатель кислорода, выраженный в мл О2/100л |